SEASから期待のフルレンジ　SEAS Exotic F8発売！

エキゾチックF8は口径は8インチ(20cm+)のスムースで広帯域をカバーする低歪で高能率を実現するフルレンジドライバーユニットです。

ダブルコーン形状でコーンはパピルス(あのエジプトの文化を記したパピルス!)を含ませて作った特別製の紙で最適なダンピングと堅さを実現しています。中心のサブコーンは10KHz以上の再生もできるようにこのメインのコーンに合わせてチューニングされています。

ゴム製のエッジ部分は特別製で従来のゴム製エッジに比して質量が40%も少なく、高域の特性向上と特に優れたダンピング特性に役立っています。

全て新しく独自に開発・設計されたダンパースパイダーはクリティカルなサスペンション部の性能を著しく改善しています。粗く編まれた繊維と新しい樹脂の融合で繊維の擦れなどの動作によるこの部分のノイズはほとんどなくなったと言えるレベルです。さらに目を粗く編んだ繊維を使い、音響的にも透過とすることで通常のダンパー部で生ずる反射と共振を最小限にしています。

高温に耐える銅のボイスコイルは堅く、容量性負荷にならないグラスファイバー製のボビンにしっかり巻かれます。

磁気回路にアルニコＶリングを使用することで高能率、優れた安定性、低歪のユニットとなっています。ポールピースの磁気キャップは銅製でアンダーハングタイプのボイスコイルと共に歪みを最小にする構成です。

新しいH2引き出しリード線はコーンを引っ張ったり、自身の共振がないタイプです。

特性

公称インピーダンス    X1-08 8Ω　　X1-04 4Ω

推奨周波数範囲        30 - 20000Hz

短時間の耐入力        100W

長時間の耐入力	       35W

感度特性(2.83Vrms)    X1-08 93.0dB SPL  X1-04 96.0dB SPL

ボイスコイル径	26mm

ボイスコイル高 7.8mm

エアギャップ高 12mm

ボイスコイル移動範囲　リニア 4.2mm p-p 最大 14mm p-p

磁気回路ギャップ磁束密度 X1-08 0.8T

磁気回路重量 0.8kg

全重量 2.6kg

ボイスコイルDCR       X1-08 5.7Ω   X1-04 3.0Ω

ボイスコイル等価インダクタンス　X1-08 0.07mH X1-04 0.05mH

フォースファクタ      X1-08 5.25N/A X1-04 4.2 N/A

自由空間上共振周波数  X1-08 32Hz X1-04 31Hz

可動等価質量	X1-08 10.0g X1-04 10.5g

IECバッフル使用時エアロード質量  1.92g

サスペンションコンプライアンス 2.5mm/N

機械的レジスタンス 	0.57Ns/m

等価ピストン範囲面積	222cm^2

Vas X1-08 143リットル	X1-04 146リットル

機械的Q(Qms)	X1-08 4.20 X1-04 4.24

電気的Q(Qes)	X1-08 0.50 X1-04 0.44

システムトータルQ(Qts)	X1-08 0.43 X1-04 0.39

下の特性は60リットル密閉箱に収納し、2.8Vrms(8Ω1W相当)入力としたときの特性です。

(文責:有限会社イーディオ)